Katowice , data 24.06.2013r.

Zamawiający

Firma Handlowo Usługowa DREWMAX Paweł Zyguła

ul. Dobrego Urobku 35,

40-810 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali.

Opis przedmiotu zamówienia i minimalne parametry techniczne:

| Lp. | Nazwa usługi | Parametry porównywalne lub wyższe od | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali | 1.1 Demontaż starej stolarki okiennej, wywóz i utylizacja 1.2 Montaż stolarki okiennej, ryglówki oraz obróbek ( wraz z malowaniem ) OPIS STOLARKI OKIENNEJ Okna o wymiarach : szer. 6,0 m x wys. 1,65 m ( 1 okno podzielone na 6 kwater-części) . Ilość okien – 20 szt. Profil ciepły aluminiowy kolor RAL 7016. Szyby ciepłe, od wewnątrz szyby bezpieczne, |  |  |
| 2 | Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali | 2.1 Demontaż starej elewacji, wywóz i utylizacja 2.2 Montaż nowej elewacji oraz obróbek OPIS ELEWACJI Z PŁYT WARSTWOWYCH O GR. = 10 cm. Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 10 cm Kolor zewnętrzny: RAL 9006 Kolor wewnętrzny: Biały Wymiary elewacji – wysokość – 2,25 m, - długość – 60 mb, |  |  |
| 3 | Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali | 3.1. Wykonanie ocieplenia dolnej części elewacji płytami styropianowymi o grubości 10 cm i wykończenie wyprawą elewacyjną z tynku mineralnego. OPIS ELEWACJI - DOLNA CZĘŚĆ Wymiary murku betonowego: Wysokość - 1,25 m Długość - 60 mb, |  |  |
| 4 | Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali | 4.1. Wykonanie i montaż ścianek działowych wraz z konstrukcją. OPIS ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WEWNĘTRZNYCH Ścianki działowe z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr. 10 cm, razem z konstrukcją i otworami na bramy oraz obróbkami. Wymiary ścianek : - wysokość: - 8 m - szerokość – 18,50 m Ilość ścianek – 2 szt. |  |  |
| 5 | Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali | 5.1. Montaż ocieplenia dachu wraz z konstrukcją. OPIS DOCIEPLENIA DACHU Wymiary dachu: szerokość: - 18,50 m długość – 30, m Dach o powierzchni około - 555 m2. Docieplenie płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym o gr. 10 cm, razem z konstrukcją oraz obróbkami. |  |  |

W przypadku zaoferowania robót budowlanych w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie zgodności z zamówieniem.

Termin wykonania / dostawy : 30.09.2013 rok.

Okres ważności oferty : 31.07.2013 rok

Termin składania ofert: 16.07.2013 rok

Kryterium wyboru:

Przy wyborze oferty zostaną ocenione :

- cena – 100% punktów,

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- termin ważności oferty,

- cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,

- czas realizacji dostawy

- okres udzielanej gwarancji

- warunki płatności i dostawy,

- inne dodatkowe informacje związane z przedmiotem oferty.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym i opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

Powinna zawierać datę sporządzenia i podpis oferenta.

Z poważaniem

FHU DREWMAX

Paweł Zyguła